## Slide 1: Évaluation de la QUalité d’un Espace Public (QUEP)

## Slide 2: 1/ L’espace public urbain (Définition):
Espaces collectifs, espaces communautaires, espaces semi collectifs, espaces extérieurs, espaces intermédiaires, sont des espaces que l’on nomme « espace public ».
Espaces ouverts, extérieurs au logement, complémentaires au bâti privé et public (rues, places, jardins publics, boulevard, …), opposés aux édifices publics (mairie, écoles, musée,…) et aux lieux publics de statut privé (cafés, cinémas, gares,…).
Le terme « espace public » désigne:

## Slide 3: 2/ Les composants de l’espace public urbain:

## Slide 4: 2-1/ La circulation urbaine
La rue
*Un espace d’échanges (commerciaux, relationnels…)
*Elle dessert les logements et les lieux d’activités économiques.
*Elle structure les quartiers et les immeubles d’une ville ou d’une cité.
Le parking
*Un espace ou un bâtiment spécifiquement aménagé pour le stationnement des véhicules.
Le trottoir
*Un espace réservé aux piétons de chaque côté des rues, un caniveau et une bordure assurant la limite avec la partie vouée à la circulation des véhicules à moteur.
Le passage
*Des cheminements étroites permettant aux piétons de passer à travers leurs quartiers.

## Slide 5: 2-2/ Les places publiques:
Un espace "convergent", c'est-à-dire ayant des éléments internes susceptibles d'attirer les citadins.
Caractéristques de la place publique :
Une place est un espace public : son accès est libre et accessible à la foule.
S'étend à ciel ouvert : espace exclusivement extérieur.
Se caractérise par ses frontières et son bâti.
La place est un lieu de liberté d'expression.
Un espace "divergent" qui impose une certaine relation aux structures urbaines alentours (tracé des rues, localisation des commerces, itinéraire des transports publics, flux de circulation, etc.)

## Slide 6
Espaces verts urbains
Privé
Public
Non spécialisés
Spécialisés
Zones d’entreprise
Espaces verts a proximité des maisons
Jardins privés a usage familiale
Espaces d’accompagnement
* Stades
* Cimétieres
* Jardins botaniques
* Parc d’attraction
* Arbres d’alignement
* Haies
* Foréts urbaines
* Ceinture urbaines
* Aires de jeux
* Parc urbain
* Jardin public
* Square
2-3/ Les espaces verts urbains:

## Slide 7: 2-4 / Le mobilier urbain:
à l'orientation des usagers et leur information (panneaux directionnels, plaques de noms de rues, enseignes, horloges, panneaux d'information, publicité...).
à la formulation des ordres (panneaux de stationnement, d'interdiction, d'obligation...).
à la distribution ou la collecte de produits (boîtes aux lettres, kiosques à journaux...).
Ensemble d’éléments ou d’objets qui composent les espaces publics urbains.
Le mobilier urbain est de caractère utilitaire soit comme décor, dans la mesure ou il participe à améliorer l'aspect des paysages urbains. dont il peut grandement faciliter l'identification et l'appréhension globale.
soit il sert a une multitude de focntions :

## Slide 8
à la protection du matériel des services de la voirie (cabanes à outils, bacs à sable).
à la protection (balustrades, palissades, clôtures...).
à la détente ou à la mise à l'abri (abris, bancs...).
aux jeux pour enfants...
à l'éclairage.
à la culture (sculptures, art...).
à l'hygiène (toilette publique,...).

## Slide 9: 3/ La qualité de l’espace public urbain:
Convivialité : les lieux favorisant la rencontre et la socialisation sont attractifs et stimulent les personnes de toutes les classes d’âge à les fréquenter.
Un espace public urbain dans un ensemble d’habitation doit offrir un cadre de vie qui répond aux besoins des habitants/usagers et joue un rôle social positif selon la présence de certains caractéristiques de qualité tel que :
Sécurité : le sentiment de sécurité dépend de conditions structurelles (parcours pédestres sûrs, passages piétons, …), du vécu individuel (nombre perçu d’actes criminels) et de la présence de mesures préventives (vidéosurveillance, patrouilleurs, informations objectives,…).
Flexibilité : les espaces publics urbains et leurs aménagements sont projetés de façon à permettre la réalisation d’évènements temporaires (Marché, Foire…).

## Slide 10
Confort : l’aménagement adéquat des espaces publics urbains en permet un usage approprié, sûr et agréable.

## Slide 11
Évaluation de la qualité
d’un espace publique

## Slide 12
Dans un esprit de développement durable, les grandes villes s’efforcent d’atteindre de nouveaux objectifs qui mettent en question l’aménagement de l’espace public.
La recherche d’un outil d’aide à la décision pour l’évaluation de la qualité des espaces publics devient une nécessité primordiale.
Établir une méthode d’évaluation de la qualité de l’espace public basée sur une série de critères et d’indicateurs d’évaluation scientifiquement valides et en mesure d’appuyer les décideurs dans leurs choix, cela, dans une perspective de développement durable.
Atteindre les objectifs de développement durable a travers l’aménagement des espaces publics.
Notes: Atteindre les objectifs de DD a travers l’amgt des espaces publics
Une méthode d’aide a la décision pour évaluer la qualité des esapces publics
Une méthode d’aide a la décision repose sur une série indicateurs (catalogue) selon le quel on évalue la qualité de l’espace public

## Slide 13
L’application du développement durable à la ville vise à améliorer la qualité de vie, à apporter le bien-être à la population locale pour une ville prospère à long terme.
Économique
Environnementale
Social
Espace public
Cette qualité de vie sera obtenue grâce, entre autres, à l’amélioration de la qualité de l’espace public.
Ce dernier est au cœur de l’interaction des trois sous-systèmes Économique, Environnemental et Social qui forment le système urbain. Il est un champ d’articulation des objectifs du développement durable urbain.

## Slide 14
Pour la construction du modèle, la démarche proposée consiste à traiter l’espace public comme un système évolutif avec des sous-systèmes (dimensions) qui sont en lien entre eux et cumulant des critères.
Pour l’établissement des critères d’évaluation du bien-être (qualité de l’espace public), on se base sur:
Un état des savoirs des différentes approches abordant l’espace public.
Un questionnaire en ligne transmis à des professionnels de l’urbain (concepteurs, décideurs et gestionnaires).
Un questionnaire in situ qui vise les usagers des espaces publics.
Des référentiels existants.
Notes: Les dimensions de DD (chaque dimension a des critéres)

## Slide 15
1/ Les critères synthétiques d’évaluation de la qualité de l’espace public selon l’approche QUEP:
Économie
Environnement
Social
Gestion
Économie d’usage
Attractivité
Sécurité et sureté
Accessibilité
Mobilité
Ambiances urbaines
Qualité environnementale
Aménagement
Composition urbaine
Les 10 critéres synthétiques de la QUEP sont issus des 3 piliers de développement durable

## Slide 16: 2/ Le tableau de board:
Le tableau de bord de la méthode est une grille générale composée de 10 critères synthétiques définis précédemment et des indicateurs d’évaluation de la qualité des espaces publics, scientifiquement valides et en mesure d’appuyer les décideurs dans leurs choix.
Critéres synthétiques | Indicateurs d’évaluation de la qualité de l’espace public
Mobilité | Offre de places de stationnement Offre d’espace ‘’deux roues’’ (modes doux) Offre d’espaces d’accueil de flux pietons Largeur des voies pour l’espace véhicules
Accessibilité | Existance de cheminement adaptés et sans obstacles Existance d’aménagement spécifiques pour les personnes a mobilité réduite Existance de paneaux de signalisation et des éléments de repére Offre de l’espace de stationnement temporaire (Approvisionnement urgences)

## Slide 17: 3/ Présentation de la méthode:
La mise en œuvre de la méthode d’analyse multicritère QUEP suit les étapes suivantes :
1- Choix d’une grille de critères, et d’indicateurs statistiques permettant de quantifier ces critères.
2- Attribution d’une valeur (note) pour chaque indicateur.
3- Agrégation pondérée de cette base d’information multidimensionnelle quantitative.
4- Représentation des résultats.

## Slide 18: A- Définition des objectifs et choix d’une grille de critéres :
Dans un premier temps, il faut poser les objectifs stratégiques du projet d’aménagement des espaces publics urbains ou la démarche doit inclure les objectifs du développement durable.
La démarche est ancrée sur les 4 grands thèmes du développement durable:
A- Promouvoir une utilisation économe et renouvelable des ressources dans l’espace public.
B- Favoriser le développement local et l’attractivité à travers l’espace public.
C- Assurer un cadre de vie et un confort urbain dans les espaces publics urbains.
D- Améliorer l’environnement local à travers les espaces publics.

## Slide 19: B- Procédure d’évaluation:
Dans un deuxième temps, il s’agit de traduire la qualité des espaces publics telle que définie par ces critères en indicateurs mesurables, qui sont des outils d’évaluation de qualité pour répondre à des objectifs de développement durable.
L’évaluation se fait en trois temps : la notation, la pondération et l’agrégation.

## Slide 20: A- Notation et valeurs d’indicateurs:
L’évaluation quantitative des indicateurs rend possible l’identification des points forts ou faibles, les faiblesses et les atouts éventuels d’un espace étudié.
Pour procéder aux évaluations, chaque indicateur dispose d’une unité de mesure qualitative et quantitative, afin de le noter selon une échelle de notation commune comprise entre 1 et 3 et choisie en fonction du contexte d’action ou d’évaluation (on attribue 1 à la faible performance et 3 à la très bonne performance).
L’utilisation d’une échelle simple de cette nature permet d’accorder une valeur cardinale (qualitative) commune à tous les indicateurs à partir de jugements de valeur portant sur chacun d’entre eux. Cette méthode facilite l’usage de la méthode par les évaluateurs.
Niveau faible de performance, mauvais, médiocre : 1
Seuil de performance, bon, moyen : 2
- Niveau très performant, très bon, fort : 3

## Slide 21
L’exercice de notation est, par essence, un exercice subjectif, mais qui se base nécessairement sur l’observation.
La valeur « notée » des indicateurs statistiques doit être comparée à une valeur de référence (ratios, normes, standards, exemples, benchmarks...).
Notes: La valeur « notée » des indicateurs statistiques doit être comparée à une valeur de référence (ratios, normes, standards, exemples, benchmarks...).

## Slide 22: B- Pondération des critéres et indicateurs:
La pondération des critères selon les avis des habitants-usagers et les professionnels urbains, par le biais des questionnaires et des entretiens ciblés.
Exemple: Pondération du critére ‘’Economie d’usage’’
14 x 100 / 943 = 1,5 %
Critéres de la qualité des espaces publics | Critéres de la qualité des espaces publics en nombre de fois
Economie d’usage | 14
Gestion | 33
Attractivité | 143
Sécurité | 107
Mobilité | 98
Accesseibilité | 71
Ambiance urbaine | 118
Qualité environnementale | 129
Aménagement | 144
Composition urbaine | 77
Total | 943
14 est le nombre de réponses favorables par rapport a la qualité du critére ‘’économie d’usge’’

## Slide 23
La pondération des indicateurs selon l’évaluation obtenu par l’évaluateur, et ce, en se basant sur la méthode d’attribution des scores « fixed point scoring », qui est la répartition d’une somme de points sur l’ensemble des critères ou des indicateurs en utilisant un arbre de pondération.
Le score cumulé de l’indicateur est exprimé par les coefficients de pondération cumulés sous forme d’un produit entre les scores de l’indicateur lui- même et du critère de rattachement.
Selon cette méthode, la somme des critères pondérés et la somme des scores des indicateurs relatifs à chaque critère doivent être égales à 10.
La somme des scores cumulés doit être égale à 100.

## Slide 26: C- Agrégation des critères par les notes des indicateurs
1 er niveau d’agrégation : L’agrégation de la valeur des indicateurs (VI.Sx) relative à chaque critère par l’équation
Vx.n = la valeur pondérée de l’indicateur.
Scx.n = le score cumulé accordé à l’indicateur.
Nx.n = la note obtenue par l’indicateur i.

## Slide 27
Indices | Critères
Indice de durabilité (ID) | Economie d’usage
 | Gestion
Indice de performance fonctionnelle (IPF) | Attractivité
 | Sécurité et sûreté
Indice d’intégration fonctionnelle (IIF). | Mobilité
 | Accessibilité
Indice de la qualité de vie (IQV). | Ambiances urbaines
 | Qualité environnementale
Indice de la qualité du cadre de vie (IQCV). | Aménagement
 | Composition urbaine
Les indices d’évaluation de la qualité de l’espace public
Nous allons procéder par combinaison de deux ou trois critères de façon à avoir un indice
2 eme niveau d’agrégation :

## Slide 28: D/ La représentation des résultats :
La représentation de l’ensemble des résultats se fait sous forme graphique de type « radar ». Elle permet de comparer visuellement les performances du projet d’aménagement d’un espace public étudié dans les différentes dimensions de la qualité des espaces publics retenues, afin de mettre en lumière ses points forts et les aspects de sa conception qui devraient être améliorés.
Durabilité
Performance fonctionnelle
Intégration fonctionnelle
Qualité de vie
Qualité du cadre de vie
2
4
6
8
10